Как рассчитать потребность в ЭКОВАТЕ?

Требуемое количество ЭКОВАТЫ в кг   V=Sхbхp

S – площадь поверхности утепления, м2

b – толщина утепляемой конструкции, м

p – требуемая плотность эковаты, кг/м3

выбирается, исходя из условия отсутствия усадки весь срок эксплуатации, и зависит от вида конструкции:

35-40 кг/м3 горизонтальное перекрытие,

50-60 кг/м3 вертикальные стены,

45-55 кг/м3 наклонная кровля.

Пример: стены площадью 100м2, толщиной 15см,

плотность ваты 50кг/м3:

V= 100х0,15х50=750 кг, количество брикетов n=750/20=37,5 т.е. 38штук по 20 кг, цена 38х500=19000руб

Какая машина нужна для перевозки ЭКОВАТЫ?

Брикет эковаты имеет размеры 40х50х60см.

Загрузка автомобиля в зависимости от объема кузова, шт:

ГАЗель            50 - 70

Бычек          100 - 130

Фура 80куб           430

Фура 100куб         530