ПАССИВНЫЕ ДОМА

Определение

«Пассивный дом» - одно из разновидностей целого ряда понятий:

энергоэффективный, солнечный, активный, энергонезависимый, дом с ультранизким потреблением энергии и т.п.

Стандарт «пассивного дома» это свод правил строительства, следуя которым можно не просто тратить  мало энергии на отопление здания, но и жить в максимально комфортных условиях. Стандарт разрабатывался в Германии Институтом пассивного дома в 90-х годах прошлого века. Его аналоги есть практически  во всех странах Европы. Тысячи домов по всему миру построены и строятся сейчас.

«Пассивный дом» настолько хорошо теплоизолирован, что он требует на отопление в несколько раз меньше энергии (для Германии 15кВтч/м2год), по сравнению со стандартными домами. Кроме того в доме устанавливается: приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла (с КПД до 90%) , энергоэффективные окна и различные инженерные системы, позволяющие использовать энергию грунта, воды, солнца и т.д.

Благодаря мощной теплоизоляции 30 -50 см ваты, термосопротивление наружных стен и кровли в таких зданиях обычно  10 -12 м оС/Вт (по СНИПу для Москвы 3,2- 4).

Теплоизоляция наружного контура дома должна быть непрерывной со всех сторон, за исключением окон, термосопротивление которых в лучшем случае 1-2 м оС/Вт.

Идея делать стены с такой мощной изоляцией возникла, когда энергоносители существенно подорожали, а стоимость изоляции практически не менялась. При этом оптимальное соотношение затрат на  теплоизоляцию и на отопление дома сместилось в сторону увеличения теплоизоляции до 40 -50 см.

Стало выгодно делать толще теплоизоляцию дома и не делать дорогие системы отопления, не говоря даже о том, что придется существенно меньше платить за отопление.

После вступления России в ВТО цены на энергоносители и  на отопление существенно вырастет, и потребность в энергоэффективных  и «пассивных» домах будет расти.

Конструкция

Существенное увеличение в 2,5 - 3 раза толщины теплоизоляции стен, кровли и перекрытия естественно ведет к удорожанию строительства «пассивного дома». Как уменьшить это удорожание и сделать «пассивные дома» общедоступными.

Компания «Экватор» предложила использовать облегченный деревянный каркас, утепленный целлюлозной ватой – ЭКОВАТОЙ.  В традиционном деревянном каркасном доме используются стойки 5х15 см. Мы предложили вместо них использовать облегченные деревянные фермы: две стойки 4х8см, жестко связанные между собой раскосами. Толщина ферм для наружных стен 40 см. Расход древесины при этом увеличивается лишь на 50%.

Такие фермы с раскосами практически невозможно качественно утеплить традиционными плитными материалами,  это возможно лишь с применением ЭКОВАТЫ, закачиваемой  под давлением внутрь конструкции, при этом целлюлозные волокна заполняют все узкие, труднодоступные  щели, свойлачиваясь, образуют по- настоящему бесшовный теплоизоляционный контур.

Перекрытие и кровли собираются из аналогичных пространственных ферм, с той лишь разницей, что в кровле используется толщина изоляции и соответственно ферм 50 см.

Технология

Строительство дома начинается с фундамента. Его конструкция определяется грунтами в основании и  весом здания. Поскольку дом получается довольно легким, фундамент тоже может быть облегчен ( например свайный ).

Каркас дома собирается по методу «платформа». На фундаменте монтируется первое перекрытие из балок высотой сечения 40 - 45 см. По нижнему и верхнему поясу балок пришивается плитный материал (например: ОСБ, ЦСП, фанера). Они придают жесткость всему перекрытию, нижний слой 8-10мм служит нижней границей утеплителя, а верхний слой 20 -22мм служит «черновым» полом.

По перекрытию на обвязку устанавливаются стойки стен – фермы по высоте этажа, а по ним опять по обвязке укладываются балки следующего перекрытия. На втором перекрытии, аналогично, монтируются (в зависимости от проекта) стены 2-го этажа и стропильные конструкции. Все стойки связываются наклонными ветровыми связями. Их удобно располагать внутри каркаса – они не мешают дальнейшему утеплению.

После настила кровли, стены обшиваются снаружи. Вариантов обшивки фасада множество. Их выбор определяется индивидуальными предпочтениями заказчика, например:  доска, ЦСП, СМЛ, ОСБ, различные виды сайдинга и др. Под обшивкой обычно устраивается вентиляционный зазор. Он служит для постоянного проветривания и поддержания в сухом состоянии стеновых конструкций и защиты стены от нагрева солнцем в летнюю жару. Внутри стен и перекрытий легко прокладываются все необходимые коммуникации: холодная и горячая вода, электрические провода, канализационные и вентиляционные трубы. После этого стены зашиваются с внутренней стороны и заполняются ЭКОВАТОЙ. Обычно утеплитель закачивается поэтапно: сначала первое перекрытие, затем со второго перекрытия легко заполнить стены первого этажа, затем второй этаж и наконец кровля закачивается из-под «конька». При такой толщине изоляции ЭКОВАТОЙ нет нужды делать с внутренней стороны пароизоляцию, достаточно ветрозащиты, роль которой играет любой плитный материал (ГКЛ, СМЛ, ЦСП, ОСБ…).

Экономика

Удорожание «пассивного дома» например площадью 200 кв.м по сравнению с традиционными каркасными домами происходит за счет увеличения толщины теплоизоляции на 25см и увеличения расхода доски на каркас на 50%.

Пример: дом 200кв.м, с толщиной изоляции стен 40см.

Увеличение теплоизоляции на 120куб.м х 60кг=7200кг эковаты или брикетов 360 х 400=144000 руб.

Увеличение расхода доски 10 куб.м х 6000 = 60000 руб.

Общее удорожание материалов «пассивного дома»: 144+60=204 тыс.руб.

Экономия затрат на устройстве системы отопления:

Отпадает необходимость устанавливать: котел 20-25 кВт, радиаторы отопления на 20кВт, дымоход, насос, система безопасности, трубы, краны, фитинги и т.п. на сумму примерно 150000руб.

Кроме того необходимо подвести газ к системе отопления, или монтировать емкость для жидкого топлива или сжиженного газа. Подведение газа, платежи за подключение, платежи за мощность в комплексе измеряются в несколько сотен тысяч рублей (300-500тыс.руб).

Таким образом, увеличение затрат на теплоизоляцию по стандартам «пассивного дома» вполне перекрываются экономией на монтаже системы отопления, подведении газа или других теплоносителей, не считая даже, что не придется платить в дальнейшем при эксплуатации за расход газа, дизтоплива и т.п.

Строительство «пассивных домов» по предложенной технологии экономически выгодно, дополнительные расходы окупаются доже на этапе строительства!